REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-03/13

URBROJ: 2188/12-04-19-1

Tovarnik, 22.3.2019.

Na temelju članka 91. „Zakona o vodama“ („Narodne novine” broj 153/09, 130/11, 53/13, 14/14), članka 7. stavak 1. i 3. „Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta“ („Narodne novine” broj 66/11, 47/13), Mišljenja Hrvatskih voda (KLASA: 325-03/18-04/15, URBROJ: 374-1-6-19-2) o načinu utvrđivanja područja sanitarne zaštite te članka 31. Statuta Općine Tovarnik Statuta Općine Tovarnik“ (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 4/13, 14/13 i 1/18), Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 22.3.2019., donijelo je

# ODLUKU

o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Banovina” - Tovarnik

#### OPĆE ODREDBE

Članak 1.

CILJ I SVRHA ODLUKE

Ovom odlukom utvrđuju se zaštitne zone i propisuju uvjeti i načini zaštite podzemne vode u vodonosnicima s međuzrnskom poroznosti unutar priljevnoga područja izvorišta „Banovina” - Tovarnik.

Mjere zaštite izvorišta propisuju se radi zaštite podzemne vode od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njihovu izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Provođenje mjera zaštite od onečišćenja vode za piće na vodozaštitnom području izvorišta „Banovina” - Tovarnik je od javnoga interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih osoba na području zona zaštite.

Članak 2.

OPĆE MJERE ZAŠTITE

Zemljišta, objekti i uređaji na području zona sanitarne zaštite izvorišta „Banovina” - Tovarnik, koji su izgrađeni, ili se planiraju graditi u prostoru zona sanitarne zaštite, mogu se koristiti za obavljanje određene djelatnosti samo u skladu s ovom Odlukom i na način s kojim se ne ugrožava kakvoća podzemne vode, ne onečišćuju vodonosni slojevi, ne pogoršava kakvoća pokrovnoga sloja zemljišta iznad vodonosnoga sloja i ne smanjuje njegova debljina.

Unutar definiranih granica zona sanitarne zaštite izvorišta „Banovina” - Tovarnik, provode se mjere pasivne zaštite i mjere aktivne zaštite.

Mjere pasivne zaštite izvorišta su mjere zabrane iz članaka 12., 14. i 16. „Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta“ („Narodne novine” broj 66/11, 47/13).

Mjere aktivne zaštite izvorišta su monitoring kakvoće vode na priljevnom području izvorišta i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujućih tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda

### Članak 3.

PRETHODNI VODOISTRAŽNI RADOVI

Zone sanitarne zaštite izvorišta „Banovina” - Tovarnik, sanitarni i drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne mjere u području zona određene su na temelju prethodnih vodoistražnih radova koji su opisani u „Elaboratu zaštitnih zona izvorišta „Banovina” - Tovarnik i „Barbine” – Lipovac“, izrađenim po Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta prof. dr. sc. Zoran Nakić, dipl. ing. geol.).

Ovim vodoistražnim radovima utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina i kakvoća podzemnih voda na prostoru izvorišta „Banovina” - Tovarnik te geološke, hidrogeološke, hidrološke i hidrogeokemijske značajke zahvaćenoga vodonosnika.

„Elaborat zaštitnih zona izvorišta „Banovina” - Tovarnik  i „Barbine” – Lipovac“ sastavni je dio ove Odluke.

### Članak 4.

TIP VODONOSNIKA I RASPROSTIRANJE PODZEMNIH VODA

Na osnovi navedenih istražnih radova utvrđeno je da se na prostoru izvorišta „Banovina” - Tovarnik radi o podzemnom vodonosniku s međuzrnskom poroznosti, u kojem se podzemne vode prihranjuju infiltracijom oborinskih voda.

ODREDBE O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 5.

KATASTAR ONEČIŠĆIVAČA

Zone sanitarne zaštite izvorišta „Banovina” - Tovarnik utvrđene su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću vode i izdašnost izvorišta.

Katastar onečišćivača sastavni je dio „Elaborata zaštitnih zona izvorišta „Banovina” - Tovarnik  i „Barbine” – Lipovac“. Potencijalni onečišćivači za izvorište „Banovina” - Tovarnik su: poljoprivredna aktivnost u blizini izvorišta, septičke jame, cesta Tovarnik – Nijemci i cesta u naselju Tovarnik, koja prolazi južno od škole u Tovarniku.

Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici zemljišta u zonama sanitarne zaštite, a koji su potencijalni onečišćivači podzemnih voda, dužni su pravnoj osobi iz članka 16 označiti u pisanom obliku i pokazati svako mjesto iz st. 2. ovoga članka.

### Članak 6.

ZONE ZAŠTITE

Zone sanitarne zaštite izvorišta „Banovina” - Tovarnik (u daljnjem tekstu zone) su:

III. zona - zona ograničenja i nadzora

II. zona - zona strogog ograničenja i nadzora (ne određuje se)

I. zona - zona strogog režima zaštite i nadzora

Ove zone omeđene su graničnim linijama prikazanim na katastarskom planu i topografskoj podlozi u mjerilu 1:10 000 (za III. zonu) i 1: 500 (za I. zonu), koji su sastavni dio ove Odluke.

Članak 7.

III. ZONA – ZONA OGRANIČENJA I KONTROLE

III. zona utvrđuje se radi smanjenja rizika onečišćenja podzemne vode od teško razgradivih opasnih i onečišćujućih tvari.

Članak 8.

GRANICE III. ZONE

Zona ograničenja i kontrole – III. zona obuhvaća područje izvan granice I. zone do granice područja za koje je utvrđeno horizontalno tečenje čestice vode kroz podzemlje do zone zahvata u trajanju od 5 godina.

Granice III. zone sanitarne zaštite određene su na sljedeći način:

Zona ograničenja i nadzora proteže se od točke s koordinatama X=709122 i Y=5007013, koja se nalazi 344 metra jugoistočno od zdenca, prema točci s koordinatama X=709336 i Y=5006959. Zatim kreće sjeverno prema točci s koordinatama X=709337 i Y=5007291 te X=709341 i Y=5007333. Nakon toga dolazi do točke s koordinatama X=709363 i Y=5007410 i ide jugoistočno prema točci s koordinatama X=709496 i Y=5007368. Zatim kreće sjeverno prema točkama s koordinatama X=709549 i Y=5007533, te X=709617 i Y=5007678. Nakon toga se proteže zapadno prema točci s koordinatama X=709255 i Y=5007775, te u istom smjeru do točke s koordinatom X=708876 i Y=5007835. Zatim kreće jugozapadno prema točci s koordinatama X=708847 i Y=5007827, te nakon toga sjeverozapadno prema točci s koordinatama X=708497 i Y=5007945. Zatim kreće južno prema točci s koordinatama X=708377 i Y=5007084. Nakon toga kreće jugoistočno prema točkama s koordinatama X=708579 i Y=5007019, X=708605 i Y=5006983, X=708711 i Y=5006947, X=708750 i Y=5006940, X=709089 i Y=5006831, te idući prema sjeveru završava u prvoj navedenoj točci. Sjeverna rubna granica zone se nalazi na udaljenosti od otprilike 675 m od zdenca, zapadna na 420 m, istočna na 530 m, te južna na 250 m.

Članak 9.

MJERE ZAŠTITE U III ZONI - OPĆE ODREDBE

U III. zoni zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,

- građenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),

- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,

- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik.

U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

Potrebno je na prometnici koja prolazi kroz III. zonu označiti granice III. zone sanitarne zaštite jasno uočljivim oznakama na kojima mora biti ispisan naziv izvorišta i naziv zone:

“III. VODOZAŠTITNA ZONA

ZONA OGRANIČENJA I NADZORA”

Koordinate potencijalnih lokacija natpisnih ploča za oznaku III. zone sanitarne zaštite izvorišta definirane su „Elaboratom zaštitnih zona izvorišta „Banovina” - Tovarnik  i „Barbine” – Lipovac“.

Pravne i fizičke osobe koje pri obavljanju gospodarske ili druge poslovne djelatnosti unose, ispuštaju ili odlažu opasne ili druge onečišćujuće tvari u vode, dužne su te tvari prije ispuštanja u građevine javne odvodnje ili drugi prijemnik, djelomično ili potpuno odstraniti u skladu s izdanom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda, odnosno rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

Građevine odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda moraju se projektirati, graditi i održavati tako da se osigura zaštita voda. Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda dužni su iste podvrgnuti kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi i ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.

Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda iz zahvata u podzemne vode iznimno je dopušteno samo neizravno, i to u slučajevima kada je prijamnik tih voda toliko udaljen od mjesta zahvata odnosno mjesta ispuštanja da bi odvođenje pročišćenih otpadnih voda prouzročilo nesrazmjerne materijalne troškove u odnosu na ciljeve zaštite podzemnih voda te ako se dokaže da ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode nema negativnog utjecaja stanje podzemnih voda i vodnog okoliša.

Građevine za odvodnju otpadnih voda i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni i druge slične građevine (sabirne jame) moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost istih.

Za gospodarske zone (industrijske, trgovačke, servisne i uzgoja životinja i druge specifično radne prostore) treba već pri planiranju i komunalnom uređenju predvidjeti odvodnju i pročišćavanje fekalnih i tehničkih otpadnih voda prije ispuštanja u recipijent. Ukoliko ove zone nije moguće priključiti na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, za potrebe zone ili za potrebe pojedinačnoga korisnika treba predvidjeti zasebni uređaj.

Do realizacije izgradnje sustava javne odvodnje, postojeći objekti moraju imati nepropusnu sabirnu jamu s kontrolom pražnjenja putem ovlaštenih tvrtki. Na područjima gdje nema tehničke ni ekonomske opravdanosti za gradnju sustava javne odvodnje, sanitarne i tehnološke otpadne vode treba pročišćavati na vlastitom uređaju drugoga ili odgovarajućeg stupnja pročišćavanja prije ispuštanja u podzemlje.

Potrebno je kontrolirati sve lokacije na kojima postoje napušteni bušeni i kopani zdenci, čak i ako se nalaze izvan utvrđene III. zone sanitarne zaštite, za što su mjerodavne nadležne inspekcijske službe. U slučaju da se utvrdi upuštanje otpadnih voda u zdence, potrebno je trenutno zabraniti svaku takvu daljnju aktivnost.

Građevine oborinske odvodnje s cestovnih prometnica moraju se projektirati i graditi tako da opasne i druge onečišćujuće tvari u tim vodama ne prelaze granične vrijednosti emisija propisane za otpadne vode. Slivnici uz javnu cestu koji nisu vezani na mjesnu kanalizacijsku mrežu, te zamjena i popravak slivničkih rešetki i poklopaca revizijskih okana na kolniku javne ceste, moraju se održavati kao sastavni dio te javne ceste, što je obveza Hrvatskih cesta i upravnoga tijela Vukovarsko-srijemske županije nadležnoga za gradnju i održavanje objekata.

Transport opasnih tvari na cestovnim prometnicama koje prolaze kroz III. zonu mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu sa zakonskim propisima koji pobliže određuju uvjete i način transporta, a kontrolu transporta obavlja prometna policija.

Članak 10.

MJERE ZAŠTITE U III. ZONI

Potrebno je registrirati sve poljoprivredne površine te količine primijenjenih pesticida i mineralnih gnojiva po jediničnoj površini. Monitoring je potrebno provoditi u skladu sa smjernicama opisanim u „Elaboratu zaštitnih zona izvorišta „Banovina” - Tovarnik  i „Barbine” – Lipovac“.

U slučaju da rezultati praćenja stanja podzemnih voda pokažu da postoji onečišćenje, vlasnik, odnosno korisnik poljoprivredne površine, je obvezan izraditi i provesti sanacijski program za daljnje korištenje te površine.

Lokalno stanovništvo mora se upoznati s načelima ekološke proizvodnje, uz što manju primjenu pesticida i mineralnih gnojiva, a naročito perzistentnih tvari, što će obavljati savjetodavna služba pri Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Potrebno je staviti u funkciju sustav kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda na cesti Tovarnik – Nijemci i cesti u naselju Tovarnik, koja prolazi južno od škole u Tovarniku i predstavlja dio južne granice III. zone sanitarne zaštite crpilišta. Odvodni kanal, koji je izveden između ceste i izvorišta „Banovina” - Tovarnik potrebno je održavati, a propust kroz prijelaz sa ceste u crpilište potrebno je redovito čistiti. Održavanje ovoga sustava treba biti obveza Županijskih uprava za ceste, odnosno Hrvatskih cesta ili upravnoga tijela Vukovarsko-srijemske županije, nadležnoga za gradnju i održavanje objekata. Čišćenje ceste u zimskim uvjetima potrebno je obavljati korištenjem kamene drobine, s minimalnom upotrebom soli ili drugih kemijskih tvari, za što je nadležna lokalna samouprava ili Županijske ceste, odnosno Hrvatske ceste.

### Članak 11.

II. ZONA – ZONA STROGOG OGRANIČENJA

Druga zona obuhvaća područje izvan granice I zone do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 50 dana prije ulaska u vodozahvatni objekt.

U skladu s rezultatima iz „Elaborata zaštitnih zona izvorišta „Banovina” - Tovarnik  i „Barbine” – Lipovac“, utvrđeno je da je vertikalni dotok vode kroz slabopropusnu krovinu na lokaciji izvorišta „Banovina” - Tovarnik sigurno veći od 50 dana i stoga se II. zona ne određuje.

### Članak 12.

I. ZONA – ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE

Prva zona izvorišta utvrđuje se radi zaštite izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog oštećenja, onečišćenja vode te drugih slučajnih ili namjernih štetnih utjecaja.

### Članak 13.

GRANICE I. ZONE

Prva zona obuhvaća ograđeno područje oko zdenca 1Z.

Granice I. zone prikazane su na katastarskom planu mjerila M 1:500, koji je sastavni dio ove Odluke. Prva zona sanitarne zaštite obuhvaća katastarsku česticu 563/8.

### Članak 14.

MJERE ZAŠTITE U I. ZONI – OPĆE ODREDBE

U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih vezanih za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

U I. zoni zabranjuje se i:

- izgradnja bilo kakvog objekta ili uređaja na dubini većoj od jednog metra iznad očekivane visine podzemnih voda na području zone,

- držanje na skladištu tekućih goriva i maziva,

- držanje na skladištu kiselina, lužina, razrjeđivača i otapala,

- držanje na skladištu otrova i sredstava za tamanjenje biljnih i životinjskih štetnika, to drugih tvari što se prema postojećim propisima smatraju otrovnim i opasnim materijalima,

- uporaba kemijskih sredstava za uništavanje korova ili za uništavanje kukaca i gamadi, te svih sredstava poznatih pod nazivom "pesticidi", osim otopine modre galice i gašenog vapna,

- postavljanje otrova i otrovnih meka za tamanjenje ptica i drugih životinja,

- uporaba peći na tekuća goriva.

### Članak 15.

MJERE ZAŠTITE U I. ZONI IZVORIŠTA

Potrebno je oborinske i otpadne vode iz zaleđa I. zone provesti izvan I. zone odvodnjom zatvorenoga tipa.

Oborinske vode s uređenih površina i krovova objekata unutar I. zone moraju se skupljati i odvodnjom zatvorenoga tipa odvesti s lokacije.

Objekti i sadržaji unutar I. zone koji su neophodni za pogon izvorišta moraju biti izgrađeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda.

### Članak 16.

VLASNIŠTVO I. ZONE

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Vinkovaca je pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu i upravlja vodozahvatom (u daljnjem tekstu – Vodovod). Vodovod je nositelj stvarnopravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone izvorišta „Banovina” - Tovarnik.

### Članak 17.

PRISTUP NA PODRUČJE I. ZONE

Pristup na područje I. zone izvorišta „Banovina” - Tovarnik dozvoljen je samo ovlaštenim zaposlenicima Vodovoda i nadležnim inspekcijskim tijelima, a drugim osobama samo uz posebno odobrenje direktora Vodovoda.

Članak 18.

OZNAČAVANJE I ZONE

Granica I. zone sanitarne zaštite mora biti ograđena ogradom koja onemogućava neovlaštenim osobama pristup i prelazak ograde.

Na ulazu u ograđeni prostor izvorišta (I. zonu) potrebno je postaviti natpisnu ploču s utisnutim natpisom:

“I. ZONA SANITARNE ZAŠTITE

ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA

PRISTUP I KRETANJE STROGO OGRANIČENI”.

Oznaku iz stavka 2. ovoga članka postavlja Vodovod.

Članak 19.

OBAVLJANJE RADOVA U I. ZONI

Pravna osoba iz članka 16. ove Odluke dužna je, prilikom obavljanja radova na području izvorišta u smislu vršenja vodoopskrbne djelatnosti, poduzeti odgovarajuće mjere zaštite podzemnih voda i terena od onečišćivanja.

Svaki posjet i ulazak u I. zonu u smislu članka 17. ove Odluke mora biti evidentiran u dnevniku što ga vodi odgovorna osoba iz Vodovoda.

#### ZAVRŠNE I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 20.

RADNJE SUPROTNE ODREDBAMA ODLUKE

Pravne i fizičke osobe, koji učine bilo kakve djelatnosti i radnje u prostoru zona zaštite koje su suprotne odredbama Zakona o vodama i odredbama ove Odluke, dužni su u roku i na način kako to odredi vodopravna i sanitarna inspekcija, otkloniti posljedice te djelatnosti ili radnje o svom trošku.

Članak 21.

RACIONALNOST KORIŠTENJA  ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Vodovod je dužan koristiti zone sanitarne zaštite na način kojim se osigurava najracionalnije i najsigurnije korištenje zahvaćenih voda iz izvorišta „Banovina” – Tovarnik u svrhu javne vodoopskrbe.

Članak 22.

MJERE U SLUČAJU OPASNOSTI OD ONEČIŠĆENJA

Vodovod je dužan odmah poduzeti sve potrebne mjere na sprječavanju štetnih utjecaja na kakvoću vode za piće, ako uslijed nekog štetnoga djelovanja neposredno prijeti opasnost onečišćenja na području zona sanitarne zaštite definiranih ovom Odlukom.

Svi postupci u slučaju iznenadnoga onečišćenja podzemnih voda, okoliša ili drugih negativnih utjecaja na prostoru zona zaštite moraju biti definirani „Operativnim planom mjera za slučaj  iznenadnih onečišćenja na izvorištu „Banovina” – Tovarnik“, koji je obvezan donijeti Vodovod.

„Operativni plan mjera za slučaj iznenadnih onečišćenja na izvorištu „Banovina” – Tovarnik“ mora biti u skladu sa Državnim planom mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i ovjeren od strane stručnih službi Hrvatskih voda.

Članak 23.

PROSTORNO UREĐENJE

U postupku provođenja dokumenata prostornoga uređenja, te izrade i donošenja prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju se i uvažavaju odredbe ove Odluke.

Postojeće prostorne planove ili planove koji su u postupku donošenja potrebito je uskladiti s odredbama ove Odluke u postupcima njihove izmjene i dopune, a zone unijeti u grafičke priloge prostornih planova.

Članak 24.

NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE O ZONAMA ZAŠTITE

Provođenje ove Odluke nadzire, pored zakonima i podzakonima određenih tijela državne uprave i Komunalno redarstvo Općine Tovarnik, vodopravna i sanitarna inspekcija te Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Članak 25.

OVLAŠTENJA

Ovlašćuje se Vodovod za donošenje uputa za primjenu ove Odluke kada je to potrebno.

Članak 26.

IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone  izvorišta „Banovina” – Tovarnik osigurava Vodovod, pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Članak 27.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u III. zoni zaštite izvorišta „Banovina” – Tovarnik osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno programom mjera zaštite i sanacije.

Članak 28.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone zaštite izvorišta „Banovina” – Tovarnik osigurava Vodovod, pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Članak 29.

Kada su radi zaštite izvorišta „Banovina” – Tovarnik u III. zoni sanitarne zaštite potrebna povećana ulaganja u javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje oborinskih voda, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se u proračunu Općine Tovarnika i Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 30.

POSEBNE NAKNADE

Općina Tovarnik i Vukovarsko-srijemska županija imaju pravo uvođenja posebne naknade ukoliko iz svoga proračuna snose ili dokažu da su snosili troškove povećanih ulaganja u javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje oborinskih voda.

Posebnu naknadu plaćaju solidarno svi korisnici javnoga vodoopskrbnog sustava. Posebna naknada plaća se zajedno s cijenom vode.

Posebna naknada iz stavka 1. ovog članka uvest će se na vrijeme koje je potrebno za podmirenje troškova potrebnih povećanih ulaganja.

Članak 31.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Nepoštivanje odredaba ove Odluke kažnjava se prema prekršajnim odredbama „Zakona o vodama”.

Članak 32.

STUPANJE NA SNAGU ODLUKE

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije”, te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJENDIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković